## Slide 1: «Модернизация схемы реагентного обеспечения системы водоподготовки»
Москва 2023 г.

## Slide 2
Переменчивость обстановки в мире сподвигла АО «Мосводоканал» рассмотреть возможность организации собственного производства коагулянтов для водоподготовки без привлечения сторонних организаций.
На данный момент в Центральном федеральном округе всего три производителя коагулянтов, что в значительной степени приводит к формированию «рынка продавца». Удаленность производств от станций водоподготовки усложняет логистику. Сроки поставок невозможно определить с достаточной точностью из-за частых срывов закупочных процедур, как следствие АО «Мосводоканал» вынуждено формировать значительный запас коагулянтов.
Вывод: система водоснабжения в г. Москве является заложником ситуации с ограниченным числом поставщиков, в связи с чем требуется повысить надежность данной системы жизнеобеспечения столицы за счет создания собственного производства коагулянтов.
Существующее положение

## Slide 3
Выбор территории
для размещения завода
АО «Мосводоканал» подбирало максимально подходящую территорию по всем необходимым критериям. Основной целью являются:
минимальные затраты на подключение к инженерным сетям;
минимальные затраты на транспортировку соляной кислоты с завода АО «ВТЕ Юго-Восток». Особое внимание при выборе участка было уделено установленным санитарным защитным зонам (СЗЗ).
Характеристики земельного участка должны соответствовать возможности размещения производственных и административных зданий, сооружений.

## Slide 4
Выбор территории
для размещения завода
Заданным параметрам соответствует земельный участок на территории Люберецких очистных сооружений. При реконструкции 1-го блока очистных сооружений были построены новые вторичные отстойники диаметром 54 м. Это позволило вывести из эксплуатации существующие вторичные отстойники диаметром 40 м (II-я очередь), что делает возможным рассмотреть указанную территорию для размещения производства.
Завод по производству коагулянтов не окажет влияния на процесс очистки сточных вод. Все коммуникации, участвующие в технологическом процессе по очистке сточных вод, были вынесены ранее в рамках проведенной реконструкции.
Вывод: выбор данного земельного участка является экономически целесообразным, соответствует заявленным параметрам, не несет дополнительного негативного влияния на окружающую среду.
Выбор данной локации поможет в короткие сроки спроектировать, построить и запустить в эксплуатацию завод по производству коагулянтов.

## Slide 5
  Общая информация о системе водоснабжения Москвы
4 станции водоподготовки;
6,37 млн куб.м/сут. - общая проектная производительность;
22 регулирующих водопроводных узлов;
более 13 тыс. км - протяженность водопроводных сетей.
Зоны действия станций водоподготовки
Условные обозначения
РВУ Толстопальцево
РВУ Сколково
РВУ № 6
РВУ № 7
РВУ Николин парк
РВУ Коммунарка
РВУ Газопровод
РВУ Щербинка-4
РВУ Московский
РВУ Городище
РВУ Отрадное

## Slide 6
  Схема применения сульфата алюминия и полиоксихлорида алюминия (коагулянтов)
Сульфат алюминия и полиоксихлорид алюминия применяют в качестве коагулянтов для удаления из воды загрязнений природного и антропогенного происхождения.
Ежегодная потребность АО «Мосводоканал» в сульфате алюминия около 120 тыс. т, в полиоксихлориде алюминия около 22 тыс. т.
Классическая схема водоподготовки на станциях АО «Мосводоканал»
Поверхностный источник водоснабжения
Насосная станция 1-го подъема
Коагулянт
Насосная станция 2-го подъема
В город
Резервуар чистой воды
Обеззаражи-вание
Песчаный фильтр
Смеситель
Отстойник

## Slide 7
Проектом предусматривается строительство производственного здания по приготовлению сульфата алюминия в объёме 120 тыс. т в год, и полиоксихлорида алюминия в объёме 22 тыс. т в год (поз.2.1-2.2).
План производства

## Slide 8
Приготовленные коагулянты размещаются на складе готовой продукции (поз. 4.2).
Для бесперебойной работы предусмотрено хранения запасов соляной (поз. 4.1) и серной (поз. 4.3) кислот. Для выгрузки сырья и загрузки готовой продукции предусмотрены сливо-наливные эстакады (поз. 3.1-3.4).
План производства

## Slide 9
Гидроксид алюминия
Склад алюминиевого сырья
Ленточный
транспортер
Серная кислота
Резервуар хранения
серной кислоты
Смеситель
Вода
Реактор СА
Пар
Резервуар
хранения СА
пульпа
Набор необходимой
концентрации
Грейферный кран
  Схема производства сульфата алюминия (СА)

## Slide 10
Гидроксид алюминия
Склад алюминиевого сырья
Транспортер
Соляная кислота
Резервуар хранения
соляной кислоты
Эмалированный
реактор ПОХА
Пар
Фильтр-пресс
Резервуар хранения ПОХА
Воздух
Приемный бункер
с ворошителем и
предохранительной
решеткой
Вибросито
Грейферный кран
Нейтрализация
Транспортер
  Схема производства полиоксихлорида алюминия (ПОХА)

## Slide 11
- Независимость станций водоподготовки Москвы от рынка поставщиков коагулянтов.
- Тарифы на водоснабжения не будут подвержены колебаниям рынка коагулянтов.
- Повышение надежности водоснабжения Москвы за счет исключения сбоев поставок коагулянтов.
- Высокое качество коагулянта.
- Создание дополнительных рабочих мест (более 80 ед.).
- Упрощение логистики по доставке коагулянтов на станции водоподготовки.
Эффект модернизация схемы реагентного обеспечения системы водоподготовки